## Slide 1
论文启发 / UniNav：成果、特点与研究启发
把“未来会看到什么”和“接下来怎么走”一起学
核心思路：联合预测未来画面、运动轨迹与几何表征，让视觉预见参与导航学习。
历史画面 + 目标图像
共享生成网络
联合学习三类信息的生成
未来画面
场景如何变化
运动轨迹
平移 + 转角
几何表征
空间结构信息
01 四个数据集的 ATE 均优于最强对照
ATE：绝对轨迹误差，衡量预测与真实轨迹的差距，越低越好。
数据集
最强对照 ATE
UniNav 最好 ATE
误差降低
RECON
0.326
0.314
3.7%
SaCSoN
0.616
0.464
24.7%
GO Stanford
0.840
0.687
18.2%
SCAND
0.497
0.463
6.8%
最好值：GO Stanford 为 Fast，其余为 Full；最强对照取论文表 1 各列最优值。
02 特点：环境与动作，放在一起学
未来画面、轨迹和几何表征共享网络，接受各自监督。
Fast 经专门训练，在推理时省去未来画面生成。
03 启发：借鉴联合监督，提出待验证假设
借鉴多种未来信息共同训练的思路，尝试转角辅助任务。
转角能否改善方向预测，需独立对照实验验证。
论文验证的是整体方法，不能将其提升归因于转角监督；本项目仅借鉴联合监督的思路。
口径：轨迹误差越低越好；主要为离线评估，不能直接等同于实机导航成功率。
来源：UniNav，arXiv:2608.03244v1，图 2、表 1、§3.4 / 5。误差降低 =（最强对照 ATE − UniNav 最好 ATE）/ 最强对照 ATE。
Notes: 单页论文导读，按尚未开展相关实验的口吻介绍，不声称已实现任何改进。原有UniNav架构页保留，未拼接总稿。
UniNav: A Unified World-Action Diffusion Model for Visual Navigation. arXiv:2608.03244v1，用户上传版本。来源图2、§3、表1、表4、§5。
表1：Full/Fast两个变体合看在RECON、SaCSoN、GO Stanford、SCAND四基准分别取得表中最佳ATE，不代表Full独自全部最佳，也不代表RPE全部最佳。RECON strongest baseline NWM ATE .326，Full .314，下降(.326-.314)/.326=3.68%。这只是论文设置下的结果，不能证明某一模块单独的因果贡献。表1仅使用带轨迹标签的导航数据，未额外加入视频数据。新增四行表：RECON .326(NWM)→.314(Full), 3.7%；SaCSoN .616(ViNT)→.464(Full), 24.7%；GO Stanford .840(NavDP)→.687(Fast), 18.2%；SCAND .497(NWM)→.463(Full), 6.8%。百分比按原表精度四舍五入。
表4：单RTX4090，RECON，2步采样，Full latency .389秒/ATE .314；Fast .212秒/ATE .316，速度比约1.835，延迟下降约45.5%。2步是去噪采样次数，不是2个航点。Fast非所有对比方法中最快。主比较默认预测6个未来航点。
已知条件为3帧历史（含当前）与1张目标图像。训练时未来图像、轨迹及相机几何表征是被监督的目标，真实未来信息不会作为部署时的已知条件。几何教师为冻结DA3；视觉VAE冻结。共享Transformer以Wan2.1初始化。
Fast需要非对称注意力及专门训练，不能直接随意删Full分支。它在推理时移除未来视频tokens及VAE解码；此处不声称所有辅助分支都被移除。
启发是增加未来运动信息作为辅助监督。逐步转角辅助头是适合本项目的研究设想，不是UniNav原文中的单独yaw辅助算法；用转角积分代替直接方向是另一个需要验证的推理假设。未声称已实现UniNav、采用其世界模型、DA3或未来视频生成。
论文局限主要为离线短时局部轨迹评估，更广泛闭环实机部署仍待探索。