## Slide 1
毕业设计 · 研究进展汇报
扩散式视觉导航
中的方向引导改进
全局目标定位 × 短时航点预测
基于 NoMaD 与 DINOv2 的
不确定性感知目标定位研究
NoMaD
DINOv2
置信度加权融合
短时动作，远程目标
当前观测
远程图像目标
全局目标方向
8 步航点方向
方法示意 · 非实验轨迹
汇报周期 2026.10.19—10.26
研究进展 / 01
Notes: 中文封面风格预览，仅第一页。研究主题来自用户提供的研究汇报 prompt。右侧为概念示意，不代表真实轨迹或实验结果。未填写未经确认的姓名、学校或导师信息。全部标题、线条、路径和标记均为可编辑 PowerPoint 对象。

## Slide 2
研究问题 / 方法框架
如何用远程目标，引导短时导航动作？
全局目标方位：目标在哪里
远程定位信息，未必与当前可行路径一致
局部航点方向：未来 8 步往哪里走
短时路径信息，急转弯时可能出现严重预测误差
视觉输入
观测 / 历史
目标图像
DINOv2
视觉特征
冻结
Goal Head
d_goal，κ_goal
WP Head
d_wp，κ_wp
本轮优化方向头
κ 融合
置信度加权
位置估计
距离 × 方向
E-oracle
扩散策略 · 冻结
动作输出
短时航点
B 距离预测
预测距离 · 冻结
d_blend = normalize(κ_goal × d_goal + κ_wp × d_wp)
核心思路：保持主策略冻结，改善方向引导，再检验下游条件收益。
评估：use_cm = 100 × (ADE_masked − ADE_conditioned)；越大越好，不等同于导航成功率
方法框架 / 02
Notes: 研究问题：全局目标方位与未来8步轨迹终点方位不同。框架来自用户提供的研究描述，以及 train/logs/revalidation/kappa_fusion_summary.txt（远程 main c1b3750）。DINOv2、NoMaD基线B（含距离预测）以及E-oracle扩散策略保持冻结。Goal Head和WP Head是方向预测模块，本轮实验主要优化WP Head；图中未声称本轮联合训练两个头。κ表示预测方向分布集中度，较大通常表示更集中。融合位置条件为B预测距离乘以融合方向；B在图中作为独立距离分支。E-oracle是冻结策略的名称，不表示部署使用真实目标或真实未来航点。use_cm定义为相对于masked条件的ADE改善，非导航成功率。所有框图、连线、公式文字均可编辑。

## Slide 3
P0 / Oracle 消融与瓶颈归因
主要损失来自目标方位，还是航点方向？
锁定远目标 1,000 帧 · 固定 B 预测距离与 E-oracle 策略 · 仅替换方向输入
2 × 2 方向替换实验
预测 WP
真实 WP
预测 Goal
真实 Goal
2.62
当前预测组合
4.66
仅替换 WP
2.99
仅替换 Goal
5.03
同时替换两者
数值：目标条件收益 use_cm（cm），越大越好
相对预测组合，能恢复多少收益？
同一基线：预测 Goal + 预测 WP = 2.62 cm
仅将 Goal 替换为真实方向
+0.37 cm
仅将 WP 替换为真实方向
+2.04 cm
真实 WP 使用未来轨迹信息，
仅用于离线 Oracle 分析，部署时不可用。
结论：在当前融合与策略设定下，航点方向具有更大的可恢复收益空间。
来源：oracle_factorial/factorial_use.csv · all, n=1000；Oracle 收益不等同于可部署改进。
瓶颈归因 / 03
Notes: 第3页，单页独立文件；不与前两页合并。
来源：train/logs/revalidation/oracle_factorial/factorial_use.csv，main c1b3750，subset=all，n=1000。
矩阵行=Goal（预测/真实），列=WP（预测/真实）；保持B预测距离与E-oracle不变。
Db_d_blend=2.619988886081
Db_blend_dgp_dwGT=4.655938766897
Db_blend_dgGT_dwp=2.985680126399
Db_blend_dgGT_dwGT=5.026780039445
相对于预测组合，仅替换Goal的差值=0.365691240318cm；仅替换WP的差值=2.035949880816cm。差值在原始精度上计算，最后四舍五入。
指标：use_cm=100*(masked_ADE-conditioned_ADE)。图中数值不是导航成功率，不能理解为绝对ADE。
真实WP是未来8步轨迹终点方位，包含部署时不可获得的未来信息。本页表明当前栈中WP方向有较大Oracle恢复空间，不声称实际可训练方法必然达到该收益，也不声称显著性或跨协议可比。
没有将P0的2.62cm与其他评估协议下e60的2.56cm混用。

## Slide 4
P1 / 航点误差与收益归因
哪些样本贡献了大部分 Oracle 收益？
锁定远目标 1,000 帧 · 仅将预测 WP 方向替换为真实方向 · 其余条件保持不变
WP 角误差越大，替换真实方向的平均收益越高
角误差五等分组
每帧平均 Δuse（cm）
0
2
4
6
8
Q1 0.0–3.2°
+0.03
Q2 3.2–7.6°
+0.12
Q3 7.6–13.4°
+0.37
Q4 13.4–29.0°
+1.86
Q5 29.0–179.9°
+7.80
每组 200 帧；最高误差组 Q5 贡献 76.6% 的净收益。
r = 0.623
角误差与收益
Pearson 相关；相关性不代表因果。
68.9%
正收益集中度
收益最高的 10% 帧，占全部正收益的 68.9%。
88.1%
严格转弯贡献
严格转弯 593 帧，占全部净收益的 88.1%。
结论：损失集中于严重航点方向错误，下一步应优先分析转弯难例。
来源：wp_oracle_attribution/ 下的 summary.txt、by_wp_err_quintile.csv、turn_vs_straight.csv
收益归因 / 04
Notes: 第4页，独立单页。原始材料：main c1b3750，train/logs/revalidation/wp_oracle_attribution/。
图表取自 by_wp_err_quintile.csv，按 WP 角误差划分5个等样本量组，每组200帧。平均收益为从预测Goal/预测WP到预测Goal/真实WP的use变化（PP→PG），不是每组总use，不是成功率。柱长共用0–8cm线性尺度；小值仍有可见最小宽度，旁列保留精确四舍五入值。
Q5净收益占比=0.7659938224861109，对应76.6%；分母为所有帧的带符号净收益和。
summary.txt：Pearson(wp_err_deg,delta_use_cm)=0.623；收益最高100帧占全部正收益68.9%，分母仅累加正收益；不与净收益混淆。没有根据这两个离散点绘制未获证据的完整集中曲线。
turn_vs_straight.csv：严格转弯0.30m/45deg，n=593，净收益占比=0.8805811072763058，即88.1%；直行n=179，另有中间场景，二者非互补划分。本页未把其余407帧均称作直行。
所有统计均为固定1000帧的离线Oracle分析，不代表部署成功率。GT WP使用未来8步轨迹信息。本页不声称因果或统计显著性。

## Slide 5
P1b / 从转弯集中现象，到运动特征对比
转弯比例相近时，难例还有什么特点？
承接上一页：严重错误集中在转弯场景；这里进一步比较困难帧与非困难帧的运动特征。
困难组：120 帧
WP 方向误差 ≥45°；其中严格转弯占 93.3%。
对照组：从非困难帧中选取
匹配转弯占比为 93.3%，减少弯道与直道差异的影响。
① 未来路径更弯
未来 8 步累计绝对转角（中位数）
困难组
108.5°
对照组
69.4°
每步转了多少角度，取绝对值后累加。
② 近期旋转更强
历史平均步间转角（中位数）
困难组
14.10°
对照组
7.35°
过去 3 步绝对航向变化的均值。
这些是组间相关特征；对照只匹配了转弯比例，尚不能证明近期旋转或路径弯曲导致预测错误。
下一步假设：既然难例伴随更强的近期旋转，就检验视觉历史能否帮助方向预测。
来源：wp_hard120/summary.txt、enrichment_H_vs_control.csv（C_match）；两图按各自指标独立定标。
难例特征 / 05
Notes: 第5页重写：承接收益归因页，问题改为转弯比例相近时困难样本还有哪些运动特征，不再用“错误出现在哪里”的标题承载多个无关特征。
来源main c1b3750，train/logs/revalidation/wp_hard120/summary.txt、enrichment_H_vs_control.csv（control=C_match）、train/analyze_wp_hard120.py。
Hard为预测WP相对真实8步endpoint方位误差>=45deg，n=120，属于locked1000帧的12%。strict turn=GT endpoint abs(lateral)>=.30m OR abs(yawchange)>=45deg，Hard中占93.333%。C_match从非hard池抽样，匹配strict turn比例93.333%；它并非全部普通帧，也不是所有其他混杂因素均已控制。
未来累计绝对转角path_winding_8 med_H108.48499999999994 / med_C69.43119048174236deg（页内108.5/69.4）；历史平均步间转角past_yaw_rate med_H14.101111111111116 / med_C7.349444444444433deg（页内14.10/7.35）。后者是过去最多3采样步绝对yaw变化均值，不是deg/s角速度。
比较为中位数，两指标分别从零按120deg和16deg线性刻度画柱。只描述相关特征，不作因果断言。由此提出“视觉历史是否帮助”的可检验假设，下一页P2才给实验回答。
Goal方位误差与κ比较从主页面移出，以聚焦引出历史实验的证据；18.3%按此前用户要求不显示。
资料限制：CSV n_C与研究设计/当前代码不一致（62770 vs设计120），无法无原始NPZ复算；不报告对照数，采用与summary.txt一致的中位数，不据此计算新显著性。统计来自上传汇总，非本次重跑。

## Slide 6
P2 / 历史感知航点方向预测
引入视觉历史，能否改善转弯方向预测？
冻结 NoMaD、DINOv2 与扩散策略 · 比较无历史对照 ctx0 与两帧历史 ctx2
干预：仅增加 WP 头的历史输入
ctx0 / ctx2：相同初始化与训练预算
ctx0
当前观测
WP 头
ctx2
当前观测 + 两帧历史
WP 头
目标图像输入保持一致
e60：原始 WP 基线；ctx0：无历史续训对照。
方向误差与下游条件收益分别评估
模型 / 指标
e60
ctx0
ctx2
验证集 Val · 5,110 远目标帧 · 误差越低越好 ↓
全量中位角误差
8.58°
8.50°
7.97°
转弯角误差 P90
57.84°
59.80°
53.12°
转弯大误差占比 >45°
14.5%
14.9%
12.6%
Locked · 固定 1,000 远目标帧 · 条件收益越高越好 ↑
κ 融合 use_cm
+2.56
+2.68
+2.80
结论：两帧视觉历史同时改善方向误差与条件收益；下游增益仍需配对统计验证。
来源：P2_protocol.md、P2_conclusions_revised.md、p2_val_bearing/summary.txt；use 单位 cm，非成功率。
历史信息 / 06
Notes: 第6页，独立单页。来源为main c1b3750，train/logs/revalidation/P2_protocol.md、P2_conclusions_revised.md及p2_val_bearing/summary.txt。
P2_protocol：ctx0和ctx2使用相同e60初始化与训练预算，ctx2表示额外加入2帧历史，目标仍为8步endpoint；不表示总共仅输入两帧，不使用未来帧。冻结NoMaD、DINOv2与E-oracle，优化方向头。
Val n=5110：e60/ctx0/ctx2全量中位角误差8.58/8.50/7.97deg；turn_strict n=2751的P90=57.84/59.80/53.12deg；turn_strict子集内>45deg比例14.5/14.9/12.6%。不能与all_far的8.5/8.6/7.1%混用。
Locked kappa-blend use_cm取自P2_conclusions_revised.md：e60/ctx0/ctx2=2.56/2.68/2.80cm，属于该评估口径，不与P0 oracle_factorial的2.62cm基线直接相混。
Val配对平均角误差差值（并非中位数差）：ctx2-ctx0 turn_strict=-1.412[-2.281,-0.579]deg，ctx2-e60=-1.717[-2.626,-0.798]deg；只在备注提供，页面未对locked下游收益声称统计显著性。修订结论中locked配对Delta-U cluster bootstrap仍为TODO。
use_cm=100*(masked_ADE-conditioned_ADE)，非导航成功率；下游locked与Val分开汇报。

## Slide 7
P3 / 转弯加权：公式与验证结果
提高转弯样本权重，能否减少尾部错误？
单样本方向损失不变；在原有距离权重上，再乘转弯权重，让难例对训练影响更大。
原来：仅按目标距离加权
L原 =
∑ᵢ bᵢ ℓᵢ
∑ᵢ bᵢ
现在：距离权重 × 转弯权重
L新 =
∑ᵢ bᵢ αᵢ ℓᵢ
∑ᵢ bᵢ αᵢ
ℓᵢ：单样本方向损失；bᵢ：原有目标距离权重；αᵢ：新增权重（B 转弯×2，C 转弯×3，其余×1）。
ℓᵢ：预热时 1−cosθᵢ；后续为 −κᵢ cosθᵢ + log I₀(κᵢ)（θᵢ 为方向误差，κᵢ 为方向集中度）。
D：累计转角 S = |Δψ₁| + … + |Δψ₈|，未来 8 步逐步取绝对值再相加，左右转都累加。
按训练集 S 的 33% / 67% 分位点分档：低档 α=1；中档 α=1.5；高档 α=3。分界由训练数据确定。
WP 训练方案
全量中位误差 ↓
转弯中位误差 ↓
转弯 P90 ↓
全量 >45° 占比 ↓
ctx2｜仅原有距离权重
7.97°
13.02°
53.12°
7.08%
B｜严格转弯 ×2
8.04°
12.11°
55.77°
8.04%
C｜严格转弯 ×3
8.11°
12.55°
54.01°
7.44%
D｜累计转角分档 1 / 1.5 / 3
8.07°
11.98°
53.95°
7.75%
仅训练时增加 α；验证时取消额外转弯加权。表中 >45° 比例的分母是全部 Val 远目标帧。
结论：转弯中位误差下降，但 P90 和全量大误差比例仍未优于 ctx2。
来源：train_goal_dino.py、train_goal_dir.py、P3_training_batch.md、p3_morning_metrics.csv；单次运行，尚需多种子验证。
转弯加权 / 07
Notes: 第7页公式修订：原损失L_orig=sum(b_i*l_i)/sum(b_i)；新损失L_new=sum(b_i*alpha_i*l_i)/sum(b_i*alpha_i)。两者都按权重和归一化，不是把整个loss或绝对梯度直接乘2/3。
代码来源main c1b3750：train/train_goal_dino.py:run_epoch中基础b_i=steps_dev/FAR_STEPS，训练时乘turn_strict系数或curvature tier；train/train_goal_dir.py:direction_loss中(per_sample*weight).sum()/weight.sum()。
l_i预热阶段1-cos(theta_i)，之后为von Mises NLL -kappa_i*cos(theta_i)+log I0(kappa_i)，省略常数log2pi；theta为预测WP相对真实endpoint方位的夹角，I0为0阶第一类修正贝塞尔函数。kappa是模型预测集中度，不是本次训练加权alpha。
B strictturn alpha2、C alpha3，其他1；strictturn来自GT endpoint lateral>=.30m OR abs yawchange>=45deg。D在训练帧累计绝对转角的33.333/66.667分位点按1/1.5/3分档，实际不是按每米曲率计算，故主页面改称累计转角分档。B/C/D独立方案，不将三个权重叠乘为同一实验。页面新增D分档公式：S=sum(k=1..8,abs(delta_yaw_k))；每步角差应wrap后再取绝对值。按训练帧S的33.333/66.667分位点划分低中高，alpha1/1.5/3；分界由训练数据决定，不是固定角度阈值。比如左转20再右转20的累计转角40deg，净航向变化0deg；累计与净变化不同。
保留P3_training_batch.md与p3_morning_metrics.csv原始Val结果：ctx2/B/C/D的turn median13.02/12.11/12.55/11.98deg，turn P9053.12/55.77/54.01/53.95deg；全量>45比例7.08/8.04/7.44/7.75%。
Val allfar n5110、turn n2751；全量>45比例不能与第6页turn子集比例混用。ctx2参考标SeedA，B/C/D标Seed0，未建立多种子显著性，不与后续turnhard组合训练混为同一配方。C的P95有改善，故结论只针对展示的P90和全量>45，不声称所有尾部指标都变差。
所有公式采用原生可编辑文本+分数线，结果表仍可编辑。新增alpha仅用于训练，验证取消额外turn/curvature权重，保留原评估规则。

## Slide 8
P4 / 多时域方向监督
增加辅助时域，能否带来更好的导航引导？
从 ctx2 初始化 · 额外训练 15 轮 · 加入第 2、4 步方向监督，保留第 8 步主目标
训练监督
2 步 · 辅助
4 步 · 辅助
8 步 · 主目标
推理保持不变：8 步方向 + κ
以下均为 ctx2 → P4；每组在相同评估集合内比较。
01
筛选 Val 子集
2/4 步位移 ≥0.3 m · 2,721 帧
中位角误差 ↓
7.11° → 6.30°
转弯 P90：34.88° → 33.19°
子集内方向误差改善
02
完整 Val
full_5110 · 5,110 帧
转弯 P90 ↓
53.12° → 58.87°
中位角误差：7.97° → 7.97°
尾部误差增大
03
Locked 下游评估
固定 1,000 远目标帧
κ 融合收益 ↑（cm）
2.80 → 2.40
无辅助监督续训 15 轮：2.80 cm
未超过原模型与续训对照
补充：masked P4b 的完整 Val 中位误差降至 7.76°，但转弯 P90 为 54.41°，仍高于 ctx2 的 53.12°。
结论：筛选子集的改善未转化为完整 Val 尾部与下游收益的改善。
来源：P4_multi_horizon.md、P4_ablation_status.md、p4_ablation_val.txt；箭头均表示 ctx2 → P4。
多时域 / 08
Notes: 第8页，独立单页。来源main c1b3750，train/logs/revalidation/P4_multi_horizon.md、P4_ablation_status.md、p4_ablation_val.txt。
P4设置：ctx2初始化，15ep，context=2；Step8方向的vm-NLL+kappa为主目标，辅助2/4步1-cos损失，lambda=.25，推理仍仅Step8+kappa。
mh_2721是P2和P4位移均>=0.3m的共同可比子集；因辅助标签的位移筛选改变了训练/验证样本集合，不应把该子集与完整Val混为同一分布。页面每个箭头只在同一协议/样本集合内比较ctx2和原始p4_mh。
筛选Val n2721：far median 7.11→6.30deg，turn P90 34.88→33.19deg。
完整Val n5110：far median 7.97→7.97deg，turn P90 53.12→58.87deg。
Locked1000 kappa-blend use：ctx2 2.80，p4_mh 2.40cm，P4 reported interval[2.06,2.77]；无aux续训15ep对照2.80cm[2.42,3.19]。没有根据各自区间推导配对显著性。
P4b_masked full Val far median7.76，turn P9054.41deg，高于ctx2 53.12deg。此处未给P4b未核验的locked收益。
后续mh46（turnhard初始化、aux4/6）的2.85cm属于不同实验，留后续优化页，未与原始P4混为同一模型。
图中没有声称多时域监督一般无效；结论仅限本实验设置，且区分方向中位数、尾部和下游条件收益。

## Slide 9
P5 / 调整两种方向的信任程度
什么时候应该少信航点方向？
目标方向：目标在哪里 · 航点方向：接下来往哪里走 · 两者有时会相互冲突
原方法：根据两种预测的置信度，决定各自占多大比重。
我们尝试了什么？
结果怎么样？
01
看航点的权重占比，判断是否该少信它
效果变好与变差的样本，权重占比接近。
02
训练一个模型，判断是否该只用目标方向
判断能力接近随机猜测，未提高条件收益。
03
让模型自动降低航点的影响
模型几乎不作调整，效果接近原方法。
04
两种方向分歧大时，就减少航点权重
条件收益从 2.80 降至 2.24 cm，反而更差。
说明：条件收益表示加入目标信息后误差减少了多少，越大越好；上述结果分别与各自的原方法比较。
其中部分模型使用了真实未来轨迹信息，仅为离线分析，尚不能直接用于实机。
启示：先把航点方向预测得更准，比继续增加这些判断规则更值得优先尝试。
来源：p5ab_summary.txt、p5b/c summary.json、kappa_fusion_summary.txt；技术细节与评估口径见备注。
信任判断 / 09
Notes: 第9页，独立单页文件。来源：main c1b3750的train/logs/revalidation/p5ab_summary.txt、p5b_harmful_predictor/summary.json、p5c_trust/summary.json、kappa_fusion_summary.txt；并检查train/run_p5b_harmful_predictor.py、eval_frame_sets.py、adaptive_blend.py。
有害harmful=ADE_blend>ADE_goal，非WP误差大于某阈值；P5a中WP相对权重r_w=κ_wp/(κ_wp+κ_goal)，有害/有益Cohen d=-0.04，不支持相对权重系统性过高的简单假说，不等于证明κ整体已校准。
P5b按轨迹5-fold GroupKFold，折外AUC=0.5200512964；已有ADE反事实：κ2.6199888861，best_oof2.6199888861（frac_goal=0），oracle_pick3.8031935437cm。阈值搜索结果是离线描述，不是额外独立测试或重复种子验证。
P5c rollout：κ2.6943408467，trust OOF ridge2.6915933922，trust surrogate-oracle s*3.5913267216cm；平均s_hat约0.027来自p5ab_summary.txt。s*基于已有blend/goal ADE代理选取，再rollout，不是GT WP方向Oracle，也不是真实目标的理论上界。
固定分歧门控同批rollout（kappa_fusion_summary.txt）：κ2.80，goal-WP disagree 35–55deg抑制2.24，GT WP误差Oracle抑制3.16cm。不能把2.62/2.69/2.80当同协议可交换基线。所有离线参考定义不同，不能跨行比较其大小。
P5b/c特征含turn_strict、yaw8_deg、endpoint_lateral_m等真实未来轨迹派生信息（从归因缓存读取）；虽未直接使用GT WP误差，也不能称为全部部署可用特征。页面已明确只作离线探索。
其他探索（未加入主表，避免混用）：goal-only fallback在P5b同ADE基线下2.03<κ2.62；约束fallback2.73>同批2.62，但在locked上扫参，不能描述为全面无收益或独立测试证据，也不能直接用其与另一批ctx2/turnhard排名。
本页不声称统计显著、不推广为所有门控均无效，暂不将缺少核对来源的learned temperature数值写入。
通俗表达修订：页面移除AUC、OOF、rollout、反事实及Oracle等专有词，详细定义仍保留于以上备注。四行依次对应P5a、P5b、P5c与固定分歧门控；只有最后一行展示数值，且2.80→2.24来自同批评估。未展示不能部署的离线参考上界，未将不同批次直接排名。结论仅针对这些已试方案，不证明所有门控均无效。
通俗表达修订：页面移除AUC、OOF、rollout、反事实及Oracle等专有词，详细定义仍保留于以上备注。四行依次对应P5a、P5b、P5c与固定分歧门控；只有最后一行展示数值，且2.80→2.24来自同批评估。未展示不能部署的离线参考上界，未将不同批次直接排名。结论仅针对这些已试方案，不证明所有门控均无效。
通俗表达修订：页面移除AUC、OOF、rollout、反事实及Oracle等专有词，详细定义仍保留于以上备注。四行依次对应P5a、P5b、P5c与固定分歧门控；只有最后一行展示数值，且2.80→2.24来自同批评估。未展示不能部署的离线参考上界，未将不同批次直接排名。结论仅针对这些已试方案，不证明所有门控均无效。

## Slide 10
最新优化 / 历史输入与困难样本训练
继续优化航点训练，还能提高多少？
保持主策略与方向融合方式不变 · 只调整航点头的输入、监督与训练采样
训练思路：给转弯难例更大权重，或让困难样本在训练时更频繁地被抽到。
固定约 1,000 帧：条件收益（cm），越大越好
训练方案
全部远目标
严格转弯
两帧历史（原方案）
+2.80
+3.61
转弯难例组合加权
+2.93
+3.91
三帧历史（普通训练）
+2.84
+3.73
三帧历史 + 组合加权
+2.93
+3.92
组合加权 + 第 4/6 步辅助监督
+2.85
+3.79
组合加权 + 困难样本采样权重 ×3
+2.94
+3.98
最高报告值：2.94 cm
相比组合加权的 2.93 cm，
仅多约 0.01 cm，尚需重复验证。
收益略升，尾部未同步改善
困难采样后，WP 误差 >45°
占比约 11%，组合加权约 10%。
“采样权重 ×3”表示增加被抽中的相对机会；并非新采集三倍数据，也未证明已改善 Hard120。
结论：转弯难例组合训练带来改善；继续加历史或调整采样，目前收益已很小。
来源：wp_input_sweep/、wp_hard_oversample/、wp_mh46/；两帧历史均指额外加入两帧过去观测。
最新优化 / 10
Notes: 第10页，独立单页文件。来源main c1b3750的train/logs/revalidation/wp_input_sweep/summary.json、wp_hard_oversample/summary_cn.txt、wp_mh46/summary_cn.txt、afternoon_2026_10_26/summary_cn.txt；代码run_wp_ctx2_turnhard_train.py、run_hard_oversample_train.py、train_goal_dino.py。
表内方案对应：ctx2=2.7953815374523403(all),3.605176209398305(turn)；turnhard=2.925652830861509,3.909248513802509；hist3plain=2.8434096975252032,3.726504273197502；hist3turnhard=2.9344996815547346,3.919328380420075；mh46=2.85,3.79（来源摘要精度）；hard_os3=2.94,3.98（来源摘要精度）。未把2.94与2.93的四舍五入差异称为显著。
turnhard组合训练=turn_strict×3, hard_bearing30deg×2.5, winding>=45deg×2；不是P3早期仅turnstrict_x3或curvature_tiers。
mh46从turnhard初始化、12ep、aux4+6、lambda=.4 strict；不同于第8页原始P4的2/4步监督。
hard_os3从turnhard初始化，使用训练集困难远目标/转弯样本，hard_frame_boost=3；是相对采样权重，不保证绝对频率或独特样本数恰好3倍。
报告hard_os3角度中位数9.4deg、>45约11%；turnhard约9.2deg、>45约10%。hard45子集未单独重算，不声称Hard120已改善，也不将训练中的hard定义与locked误差>=45deg的Hard120混同。
训练困难样本元数据：hard_pairs_train_summary.json共3796420对、2272041被规则标为困难，其中hard_far_turn1089503；这些只是训练挖掘记录，不是locked1000。未用CSV行数冒充测试规模。
现有摘要与JSON的B-spread部分参考值不一致（turnhard4.16 vs4.1113），因此本页不报告该项，避免缺少原始评估记录时强行混比。
所有收益为use_cm，非成功率；尚需重复种子与配对区间验证，未声称统计显著或部署验证完成。技术名称留在备注，正文使用中文方案描述。

## Slide 11
整体结果 / 航点预测改进的累积进展
这轮实验，整体取得了多少进展？
主策略与置信度融合方式保持不变 · 汇总各阶段固定远目标评估的条件收益
条件收益（cm）：越高，目标信息带来的帮助越大
Chart: 
| 原始 航点头 | 无历史 继续训练 | 加入 两帧历史 | 转弯难例 组合训练 | 困难样本 采样×3
条件收益（cm） | 2.56 | 2.68 | 2.8 | 2.93 | 2.94
+0.38 cm
从早期基线到最高报告值
2.56 → 2.94 cm：条件收益的绝对增加。
约 14.8%
条件收益指标的相对增长
不等于导航成功率或整体精度提高 14.8%。
约 +0.01 cm
最近一步的增幅已经很小
2.93 → 2.94 cm：仍需重复实验确认。
说明：图按仓库汇总列示，纵轴从 0 开始；尚未用全部阶段的逐帧配对结果验证差异。
结论：主要进展来自视觉历史与航点训练；最新的小幅提升仍需要验证。
来源：README_report_index.md、P2_conclusions_revised.md、wp_input_sweep/、wp_hard_oversample/。
整体结果 / 11
Notes: 第11页，独立单页。原生PowerPoint柱状图，可编辑数据与图形，纵轴0–3.4cm，未截断放大小差异。
来源main c1b3750，train/logs/revalidation/README_report_index.md；P2_conclusions_revised.md给出e60/ctx0/ctx2=2.56/2.68/2.80cm（eval_waypoint locked）；wp_input_sweep/summary.json给出turnhard=2.925652830861509cm（页面2.93）；wp_hard_oversample/summary_cn.txt给出hard_os3=2.94cm。
图中中文对应：原始航点头=e60；无历史继续训练=ctx0；加入两帧历史=ctx2；转弯难例组合训练=turnhard；困难样本采样×3=hard_os3（从turnhard继续训练，包含采样权重变化）。这些阶段不是单因素完全控制的因果分解。
汇总材料均标注locked约1000远帧、kappa融合与冻结E-oracle+B距离的栈；没有原始所有阶段逐帧输出可复核相同随机采样及配对统计，因此只报告仓库汇总的阶段进展，不宣称全部细节严格同批或统计显著。未混入oracle_factorial的2.62、P5c的2.69或goal fallback等其他口径。
增加0.38cm与相对增长14.84375%均按现有报告精度计算：(2.94-2.56)/2.56*100。它只是条件收益use_cm的相对增长，不是导航成功率增长，不是绝对ADE降低14.8%，也不表明最终ADE为这些数值。
use_cm=100*(masked_ADE-conditioned_ADE)，条件信息带来的ADE减少；图中最高值2.94与turnhard2.93差异约0.01cm，尚无重复种子或配对置信区间支持可靠提升结论。
主策略与融合公式固定；改进集中在WP头视觉历史及训练方案。最新一步同时有续训与采样变化，不能将增益纯归因于采样。

## Slide 12
论文启发 / UniNav 架构介绍
同时学习“怎么走”和“走后会看到什么”
动机：只预测航点缺少视觉预见；为多条候选路线分别生成未来画面，又较耗时。
UniNav：将未来画面、航点轨迹与几何信息放进同一个生成模型
历史与目标图像
经冻结的视频编码器
已知输入
共享生成网络
以 Wan2.1 视频模型初始化
共同学习三类信息的恢复过程
带噪画面
带噪轨迹
带噪几何
训练时，将三类真实目标加噪，再学习恢复。
未来画面
运动后可能看到的画面
完整航点轨迹
平移 + 转角（Δx、Δy、Δψ）
相机几何特征
几何监督来自冻结的几何模型
三类输出在训练中共同受监督。
推理时未知量从噪声开始生成，不输入真实未来画面；轨迹同时预测平移与转角，并非只积分 yaw。
借鉴思路：学习运动过程与视觉变化的联系，而不只预测一个终点方向。
来源：UniNav，arXiv:2608.03244v1，§3.1–3.3、图 2；本页为中文简化重绘，Fast 设计另页说明。
UniNav / 12
Notes: UniNav介绍第1页，独立文件，不与现有研究进展页合并，不预先确定整体插入页码。
原文：Changqing Zhou, Yueru Luo, Zeyu Jiang, Changhao Chen. UniNav: A Unified World-Action Diffusion Model for Visual Navigation. arXiv:2608.03244v1，2026-08-04；用户上传PDF共9页。引用§3.1–3.3（PDF第3–4页）、图2（第4页），对照§3.4/4.1（第5页）。本图为依据原文中文重绘，非论文原图，省略register tokens、位置编码和模态特定输出头等细节。
输入C帧历史与目标图像。论文默认C=3，预测K=6未来图像和航点。航点维度(Δx,Δy,Δψ)，模型直接联合生成含平移与yaw的轨迹，而不是仅预测yaw并假设单位步长积分。
历史、目标及未来图像经冻结Wan视频VAE得到latent/token；历史与目标是条件，未来画面是加噪并预测的目标，不是部署时的真实未来输入。
相机几何目标由冻结DA3（Depth Anything3，Lin et al.2025）从训练历史与未来图像提取并归一化。按论文§3.2–3.3作为带噪几何目标与其他模态共同学习；不能将干净未来几何Oracle输入解释为可部署方法。
共享去噪Transformer以Wan2.1-T2V-1.3B初始化，主Transformer与新模块微调，VAE与几何教师冻结。论文实现使用flow matching目标，不是本项目原方向头von Mises损失，图中“恢复”只是通俗表达。三类目标分别为未来视频、轨迹、相机token，带可用性mask的加权训练。
Full变体联合生成未来视觉与航点；Fast单独训练并使用非对称注意力，推理移除future-video tokens。此页仅说明联合架构，下一页再讲Fast与几何监督，不声称Full可直接任意删token。
相机分支在图中主要表达训练监督对象；原文图2推理示意主要展示未来视频与轨迹，正文§3.4描述Full同时去噪camera tokens。相机几何特征不必是实际导航控制的独立用户输出。
联合建模鼓励视觉、运动和几何信息协调，不表示有严格物理一致性约束。对用户yaw辅助头仅称局部借鉴，没有称其为UniNav复现。

## Slide 13
UniNav 精读 / 任务与数据格式
模型看什么，又要生成什么？
以 UniNav-Full 默认设置为例：图像是视觉信息，航点是连续数值，不是轨迹图片。
输入：已知的历史与目标
输出：未来画面与运动轨迹
3 帧历史观测，包含当前帧
I(t−2)
I(t−1)
I(t) 当前
RGB 图像 · 默认分辨率 256 × 192
I(goal)
另外输入 1 张目标图像
表示目的地，不默认等于未来第 6 帧。
预测
A｜6 帧未来 RGB 画面
I(t+1)
I(t+2)
I(t+3)
I(t+4)
I(t+5)
I(t+6)
B｜6 × 3 航点矩阵：每点 3 个量
Δx1 | Δy1 | Δψ1
Δx2 | Δy2 | Δψ2
Δx3 | Δy3 | Δψ3
Δx4 | Δy4 | Δψ4
Δx5 | Δy5 | Δψ5
Δx6 | Δy6 | Δψ6
点1
点2
点3
点4
点5
点6
Δx、Δy：平移
Δψ：航向变化
均在局部坐标系中描述
训练：真实未来画面与轨迹用于监督；推理：只给历史与目标，由模型生成未知未来。
来源：UniNav §3.1、§3.2、§4.1；图框为格式示意，矩阵仅示变量，不代表实验数值。
输入输出 / 13
Notes: UniNav精读第1页：输入输出与数据格式，独立单页。保留原uninav01_architecture_cn.pptx，不覆盖、不合并、不改已有页码。
来源：用户上传2608.03244v1.pdf，UniNav: A Unified World-Action Diffusion Model for Visual Navigation，§3.1与§3.2（PDF第3–4页）、§4.1（第5页）。
默认C=3历史包含当前帧，K=6未来图像/航点，所有图像resize256×192；另有一张目标图像。图上t±索引为论文的采样时刻示意，不声称原视频相邻帧、固定秒数或FPS。按角色有3+1+6个图像槽，不声称必须10张不同的原始图片，目标图不默认等于第6未来帧。
Full输出包括6帧未来RGB与K×3连续轨迹。每行(Δx,Δy,Δψ)是局部坐标系下的平移与yaw变化；不把它讲成仅yaw积分。正文未充分说明相对前一步/相对当前、归一化或具体单位，因此本页不补造这些细节。矩阵是符号占位，不是测量/预测数值，也不代表实际CSV或NPZ文件格式。
本页只说明外部任务输入输出；不涉及VAE特征维度、视觉token数量、DA3、几何token、噪声或损失，留后页。相机token是联合训练的重要监督对象，在架构/训练页说明，不把本页理解为完整内部网络接口清单。
训练时真实未来画面和真实轨迹用作监督；推理时仅可见历史与目标，不输入真实未来。Fast与Full有独立训练设计，Fast可省未来视频生成，后页讲解；本页明确以Full默认设置为例。
所有图框均为可编辑占位图标，不是实验照片。未将用户上传论文或数据图片复制上传至GitHub；只有自绘页面与备注引用。

## Slide 14
UniNav 精读 / 编码、共享计算与分支输出
每类数据如何编码，又如何得到输出？
不同数据先变成可共同处理的向量；共享网络计算后，各输出头预测相应的去噪更新量。
原始数据
编码与映射（训练时）
共同计算
分支输出 → 最终结果
3 帧历史 + 1 张目标
已知视觉条件
冻结 VAE → 压缩特征 → 切块 / 嵌入
历史、目标是已知条件；VAE 编码后保持为条件向量
6 帧未来画面
训练预测目标
冻结 VAE → 特征加噪 → 切块 / 嵌入
切块=把特征分组；嵌入=把每块映射到共享维度 D
6 × 3 航点数值
训练预测目标
数值加噪 → 小型映射网络 MLP
MLP=全连接映射；每航点 3 维→D 维，共 6 个
历史 + 真实未来图像
训练几何教师的输入
冻结 DA3 → 取未来几何特征 → 归一化
DA3：Depth Anything 3（Lin 等，2025）
特征加噪 → MLP；共 6 个未来几何向量
共享网络
Transformer
拼接向量序列
交换信息
更新共享特征
Wan2.1 初始化
主网络参与微调
VAE：变分自编码器，编码压缩、解码重建。
来自 Wan（Wang 等，2025），冻结使用。
向量维度 D：每个 token 包含 D 个数字。
视频输出头 → 视觉特征更新量
迭代恢复特征，再由 VAE 解码为 6 帧 RGB
轨迹输出头 → 6 × 3 更新量
迭代后得到 6 × 3 的连续航点轨迹
几何输出头 → 几何特征更新量
迭代后恢复未来视角的相机几何特征
另加入可学习的寄存向量帮助信息交流；视觉向量保留时空位置编码，其余类型不强加图像网格位置。
参数更新：VAE 与 DA3 冻结；共享网络、新增 MLP 与输出头训练。更新量不是机器人速度。
来源：UniNav §3.2–3.3；Wan（2025）；DA3（2025）。具体压缩尺寸、切块大小、D 与几何维度未披露。
编码架构 / 14
Notes: UniNav精读第2页，独立文件。保留原uninav01_architecture_cn.pptx及精读第1页uninav_io01_inputs_outputs_cn.pptx，不合并、不预先决定总页码。
主来源：用户上传UniNav arXiv2608.03244v1.pdf，§3.2–3.3及图2（PDF第3–4页）、§4.1（第5页）。
视觉：历史/目标/未来均由冻结Wan视频VAE编码并patchify为时空latent tokens。未来视觉latent先按式4加噪，再形成h_pred；历史h_hist与目标h_goal是已知条件。具体latent通道/分辨率/时间压缩/patch尺寸/视觉token数及embedding实现正文未给，不能直接套Wan默认数值。VAE作用通俗叫压缩，切块嵌入映射至模型输入隐藏空间。
轨迹：x_traj为K×3（K=6）局部航点(Δx,Δy,Δψ)。加噪得z_traj；每个航点由MLP_traj映射h_traj,k=MLP_traj(z_traj,k)，共有6个轨迹tokens。输出头预测同轨迹形状的flow velocity，非直接一次输出最终动作。
几何：式2使用冻结Gξ=DA3读取历史与真实未来图像（不是目标图像），取未来6视角对应camera-aware targets并Norm；记x_cam,k。加噪成z_cam,k，MLP_c映射h_cam,k。每个未来视角一个归一化目标token；其维度及逐维物理解释正文未给，不能宣称就是深度图、显式点云或具体相机内外参矩阵。DA3在这里是训练教师，不意味着部署可读取真实未来。
拼接顺序式3：[h_cam|h_pred|h_traj|h_hist|h_goal|h_reg]。全序列进入共享去噪Transformer，以Wan2.1-T2V-1.3B初始化并微调。寄存向量可学习，帮助异构信息交换。视觉沿用预训练视频模型时空位置编码；轨迹、相机、寄存向量采用原文所说identity positional encodings，正文未详细给此操作，页面只说不强加图像网格位置，不能推断完全不区分步骤。
单步网络以噪声水平为条件，由不同输出头预测v_theta,vid/traj/cam，目标u_m=epsilon_m-x_m。三者更新量形状分别与对应视频latent、6×3轨迹和几何token目标匹配，不是图像像素、物理速度或最终去噪结果。采样迭代再得到干净表示；视频经冻结VAE解码RGB，轨迹直接作为连续数值，不需要VAE；几何保持特征形式，非必须直接提供机器人执行。
模块来源补充：Wang,A.等（2025），Wan: Open and Advanced Large-Scale Video Generative Models，arXiv:2503.20314，https://arxiv.org/abs/2503.20314。UniNav §3.2对视频VAE引用Wang等2025，§4.1明确Wan2.1-T2V-1.3B主干与冻结视频VAE。这里是Wan预训练视频VAE，不是UniNav新训练的编码器；并未独立核对Wan技术报告的具体压缩倍率，也不能直接代作UniNav设置。DA3来源Lin,H.等（2025），Depth Anything 3: Recovering the Visual Space from Any Views，arXiv:2511.10647，https://arxiv.org/abs/2511.10647。切块是将特征张量划分为局部时空块，嵌入将每块映射至共享隐藏维度D，D表示每token的数字个数；轨迹MLP把每航点3维映射到D维。论文未披露足够逐层尺寸，不补造。
本图主要画训练编码和单次去噪计算。实际推理时未知目标从随机噪声初始化，不输入真实未来图像或教师提取的真实未来几何。Full联合生成视觉/轨迹/几何；Fast注意力与删token留后页。
原文未在式3明确列噪声水平embedding或所有投影实现，本页省略细节，并非否认噪声水平条件。三损失与flow matching采样公式留第3页展开。图是依据论文重绘的示意，不是已验证实现代码，也不声称逐维复现论文。

## Slide 15
总结 / 核心发现与局限
哪些结论已有支持，哪些还需要验证？
结合前面的消融与训练结果，明确目前的研究判断和证据边界
主要发现
结论边界
01
航点方向是值得优先改善的环节
在当前方案中，替换真实航点方向的收益
明显高于替换真实目标方向。
真实方向只用于离线分析
真实航点包含未来轨迹信息，部署时拿不到；
分析中的潜在收益不等于实际可达到的改进。
02
少量严重错误集中了大部分改进空间
难例主要出现在转弯场景；
一般样本变好，并不代表严重错误减少。
条件收益不等于导航成功率
目前主要衡量目标信息能减少多少轨迹误差；
真实场景中能否更安全地到达目标，仍需验证。
03
视觉历史与针对性训练带来进展
继续增加历史帧数、辅助监督或复杂规则，
尚未持续超过当前较强的训练方案。
小幅领先尚不能认定为可靠提升
2.93 与 2.94 cm 的差异很小；
还需重复训练、配对比较和独立测试。
适用范围：结论主要来自当前固定远目标评估；其他环境的泛化与实机表现，仍需进一步验证。
研究判断：除了远程目标定位，短时路径方向的质量也是关键改进空间。
依据：前述方向替换、难例归因、历史输入、转弯训练与融合规则实验；详细来源见备注。
发现与局限 / 15
Notes: 第12页（替换被用户删除的实验流程页），独立单页。原计划第13页“核心发现与局限”前移；后续仅剩第13页“下一步计划”。
发现1：train/logs/revalidation/oracle_factorial/factorial_use.csv，all1000，固定B距离与E：预测组合2.61999；换GT Goal2.98568（+0.36569）；换GT WP4.65594（+2.03595）。仅在当前融合机制及策略下定位WP方向的改进潜力，不能泛化为Goal预测不重要。
发现2：wp_oracle_attribution/summary.txt与by_wp_err_quintile.csv、turn_vs_straight.csv，top100帧占正收益68.9%；turn593占净收益88.1%；wp_hard120/summary.txt中93.3%的Hard120属于严格转弯。正收益与净收益分母不同。相关并非因果。
发现3：P2_conclusions_revised.md、p2_val_bearing/summary.txt与wp_input_sweep/summary.json支持历史与turnhard训练收益；P4_ablation_status.md、wp_mh46/summary_cn.txt、p5ab_summary.txt说明更多历史/多时域/当前融合门控未稳定超越参考。此结论局限于已试设置，不是证明所有此类方法无效。
限制1：GT WP是未来8步轨迹终点方向；GT分析只用于离线，不能作部署方法或可实现改进承诺。
限制2：use_cm=100*(masked_ADE-conditioned_ADE)为目标条件减少的轨迹误差，不等于成功率、安全性或真机表现。固定评测帧不代表完全独立测试；部分融合扫参使用locked，仍需独立测试集。
限制3：wp_hard_oversample/summary_cn.txt的2.94与turnhard2.93只是现有报告精度差异，没有充分多seed或配对差值区间。无完整逐帧数据，不能证明统计显著；hard_os3还包含续训。
适用范围：RECON/SCAND现有小样本重建图像记录不够支撑广泛跨域结论；未有用户提供的真机成功率证据。限制可用于后续评估规划。
未引入新的未经核对数字。页面用中文总结，技术细节留备注，全部形状与文字可编辑。